國立嘉義大學廢棄物收集清除要點

99.6.23 98 學年第 2 次環安衛會議審議通過

105.6.28 105年度第1次環境保護及安全衛生委員會暨輻射防護委員會審議修正通過

並經105.8.9 105學年度第1次行政會議修正通過

106.12.21 106年度第2次環境保護及安全衛生委員會暨輻射防護委員會審議修正通過

並經107.2.13  106學年度第5 次行政會議修正通過

108.12.27 108年度第2次環境保護及安全衛生委員會暨輻射防護委員會審議修正通過

並經109.2.11  108學年度第5 次行政會議修正通過

| 一、 | 國立嘉義大學(以下簡稱本校)為使廢棄物管理制度化，確保廢污減量，維護校園潔淨，爰訂「國立嘉義大學廢棄物收集清除要點」(以下簡稱本要點)，供本校教職員工生瞭解廢棄物收集、清運及處理程序並據以實行，達成綠色校園之目標。 |
| --- | --- |
| 二、 | 本要點專用名詞定義如下： |
|  | 實驗室廢液：指研究教學過程所產生符合有害事業廢棄物認定標準之廢液，但不包括放射性及感染性廢液及任何固態之廢棄物。 感染性廢棄物：指研究教學過程所使用或產生之廢動物屍體、病理學廢棄物、血液廢棄物、具感染性尖銳器具廢棄物、廢棄之感染性培養物、菌株及相關生物製品及其他具感染性實驗室廢棄物。 藥品空瓶：指購買化學藥品時原盛裝化學藥品之金屬、玻璃或塑膠容器等。 |
| 三、 | 實驗室廢液應以安全貯存容器（20公升高密度聚乙烯HDPE）妥為貯存、清楚標示及填寫遞送聯單後，通知環境保護及安全管理中心(以下簡稱環安中心)清運。 |
| 四、 | 實驗室廢液分類規定： 無機系廢液：包括氰系廢液、汞系廢液、六價鉻廢液、一般重金屬廢液、酸性廢液、鹼系廢液等六類。 有機系廢液：包括有機廢液（非含鹵素）、有機廢液（含鹵素）、有機廢液（油酯類）等三類。 |
| 五、 | 實驗室廢液之成分及限值： 有機廢液：黏度應低於10,000 SSU。 鹵素類溶劑（含氯有機廢液）：氯含量低於10 %（重量比）。 一般重金屬廢液：銅（800 ppm）、鋅（150 ppm）、鐵（2500 ppm）、銀（2000 ppm）、錳（1000 ppm）、鎘（5 ppm）、鉛（30 ppm）。 六價鉻廢液：六價各應低於200 mg/L，總鉻應低於300 mg/L。 氰系廢液：氰化物濃度應低於600 mg/L。 汞系廢液：汞離子濃度應低於3000 mg/L。 |
| 六、 | 實驗室廢液收集貯存規定： 實驗室廢液貯存應依照「實驗廢液相容表」規定，避免與化學性質不相容廢液混合，以免產生熱、壓力、爆炸、毒煙或不良反應等現象。 廢液中若有固體物請先行過濾去除，廢液桶內只能貯存液體。 過期藥劑應請販賣藥品廠商回收，不得併入廢液處理。 |
| 七、 | 實驗室廢液貯存容器必須有適當之標示，以利分類收集，減低搬運及處理貯存時之危險。故應於貯存容器外表黏貼標籤，以利相關人員瞭解容器內廢液之種類性質數量及危險性。 容器標示：容器標示所使用之標籤應貼於貯存容器之正面，且黏貼位置應明顯使相關人員易於辨識標籤上所記載之內容，以利廢液之分類收集、貯存及後續處理。 標示資料：標籤上之紀錄資料至少應包括下列項目：廢液名稱、廢液特性之標誌、廢液成份、產生單位、貯存日期。（如附件一） |
| 八、 | 各單位將廢液貯存至七、八分滿，即應填妥實驗室廢液遞送聯單，經實驗室管理員或主管確認後，交由環安中心彙整數量以利清運。（如附件二） |
| 九、 | 實驗室廢液如有下列情形者，將不予以清運： 未依本要點第四點規定分類，或未標示之廢棄物。 貯存之容器不合乎第三點之規定，或嚴重變形者。 容器有破損、洩漏之虞者。 廢液盛裝未達容器一半以上。 |
| 十、 | 感染性廢棄物之清理種類包括： 可燃感染性廢棄物者： 1.固體廢棄物，如手套、塑膠試管、組織碎片、培養基及其他消耗性器材等。 2.液體廢棄物，如血液、體液、尿液、細胞培養、微生物、細菌、寄生蟲等。 不可燃感染性廢棄物者：如直接接觸檢體之玻片、標本玻璃瓶、刀片、針頭、玻璃試管。 |
| 十一、 | 感染性廢棄物需經高壓滅菌處理後，則可視為一般事業廢棄物丟棄。 |
| 十二、 | 不可燃廢棄物應以不易穿透破裂之容器密閉貯存，並應標示於容器明顯處，以及填寫遞送聯單交環安中心委託合格廠商採焚化法或熔融法處理。 標籤上之紀錄資料至少應包括下列項目：名稱、特性之標誌、產生單位、貯存日期。 |
| 十三、 | 感染性廢棄物如有下列情形者，將不予以清運： 未依感染性廢棄物分類，或未標示感染性廢棄物。 貯存之容器不合乎「不易穿透破裂」之規定。 容器有破損、洩漏之虞者。 |
| 十四、 | 實驗室之廢容器，依「有害事業廢棄物認定標準」規定屬有害事業廢棄物者，如經有效清洗，妥善處理所產生之廢液者，經洗淨後之容器，得認定為一般事業廢棄物。 |
| 十五、 | 清運實驗室空化學藥瓶時，如有下列情況發生者，將不予以清運： 空瓶中仍殘留藥品。 未確實清洗、晾乾，確保無液體殘留。 玻璃空瓶未以紙箱盛裝。 |
| 十六、 | 各單位如有違反第九點、第十三點、第十五點，或未依「廢棄物清理法」及本校「廢棄物清理計畫書」等相關規定辦理，導致本校遭受罰款，該罰款由違規單位負擔。 |
| 十七、 | 各單位所產生實驗室廢液、廢藥品、感染性廢棄物、藥品空瓶等，環安中心得向產出單位依其數量比例收取處理費用。 |
| 十八、 | 各單位若未依本要點規定辦理清除，而自行委託公民營清除處理機構清理者，須提供相關資料送交環安中心，以向環保單位申報備查。 |
| 十九、 | 各類廢棄物之分類、貯存及標示應符合校方或所屬中央主管機關之規定。 |
| 二十、 | 本要點經行政會議通過，陳請校長核定後施行。 |

廢液標籤

國立嘉義大學實驗室廢棄物（液）遞送聯單（第一聯：環安中心存查）

年   月   日

| 單位 | * | 實驗室名稱 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 填表人(申請人) | * | 實驗室編號 | * |
| 實驗室負責老師 | * | 實驗室分機 |  |
| 廢棄物 代碼 | 廢棄物名稱 | 數量(桶) | 總重量(kg) | 備註 |
| C-0101 | 含汞及其化合物廢液 |  |  | (每桶20公斤計) |
| C-0119 | 重金屬廢液 |  |  | (每桶20公斤計) |
| C-0402 | 含氰化物廢液（其pH值於2.0～12.5間會產生250 mg HCN/kg以上之有毒氣體者） |  |  | (每桶20公斤計) |
| D-1502 | 非有害廢鹼 |  |  | (每桶20公斤計) |
| D-1503 | 非有害廢酸 |  |  | (每桶20公斤計) |
| D-1799 | 有機廢液（廢油脂） |  |  | (每桶20公斤計) |
| D-2301 | 有機廢液（含鹵素） |  |  | (每桶20公斤計) |
| D-2302 | 有機廢液（不含鹵素） |  |  | (每桶20公斤計) |

說明：1.本聯單可同時填列數種廢棄物一併遞送。「*」請務必填協，以為存檔記錄。

2. 本聯單可於環安中心首頁>各項表單下載>實驗室廢棄物（液）遞送聯單項下下載。

-------------------------------------------------------------------------裁  剪  處

國立嘉義大學實驗室廢棄物（液）遞送聯單（第二聯：單位存查）

年   月   日

| 單位 | * | 實驗室名稱 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 填表人(申請人) | * | 實驗室編號 | * |
| 實驗室負責老師 | * | 實驗室分機 |  |
| 廢棄物 代碼 | 廢棄物名稱 | 數量(桶) | 總重量(kg) | 備註 |
| C-0101 | 含汞及其化合物廢液 |  |  | (每桶20公斤計) |
| C-0119 | 重金屬廢液 |  |  | (每桶20公斤計) |
| C-0402 | 含氰化物廢液（其pH值於2.0～12.5間會產生250 mg HCN/kg以上之有毒氣體者） |  |  | (每桶20公斤計) |
| D-1502 | 非有害廢鹼 |  |  | (每桶20公斤計) |
| D-1503 | 非有害廢酸 |  |  | (每桶20公斤計) |
| D-1799 | 有機廢液（廢油脂） |  |  | (每桶20公斤計) |
| D-2301 | 有機廢液（含鹵素） |  |  | (每桶20公斤計) |
| D-2302 | 有機廢液（不含鹵素） |  |  | (每桶20公斤計) |

說明：1.本聯單可同時填列數種廢棄物一併遞送。「*」請務必填協，以為存檔記錄。

2.本聯單可於環安中心首頁>各項表單下載>實驗室廢棄物（液）遞送聯單項下下載。

# Text boxes

附件一

附件二